KÄYTTÖOHJE

###### CIRCUIT BEVELER

# Malli:  ECB-0203

## Tekniset tiedot

|  | ECB-0203 |
| --- | --- |
| Virta lähde | 230 V |
| Virran kulutus | 450 W |
| Pyörimisnopeus | 10 000 RPM |
| Jyrsintä Ruostumaton Kapasiteetti Musta | 0~1,5C,2R 0~3C,2R,3R |
| Viiste kulma | 45° |
| Paino | 2.5kg |
| Tärinätaso | 5.62 m/s2 |

##### Näitä teknisiä ominaisuuksia ja tuotetta voidaan muuttaa parantamis-

tarkoituksessa ilman erillistä ilmoitusta.

Kiitokset siitä että olette valinneet Circuit Bevelerin käyttöönne. Luotamme siihen että työkalu vastaa kaikkia odotuksianne voimassa ja suorituskyvyssä ja on vuosia tehokas työssänne. Circuit Beveler on suunniteltu erityisesti nopeuttamaan työskentelyänne sekä parantamaan työn laatua. Myyjänne ja Nitto kohkin agentit hoitavat täydellisen myynnin jälkeisen huollon. Ottakaa yhteyttä näihin edustajiin huoltoasioissa tai saadaksenne vastauksia työkaluun liittyviin kysymyksiin.

### Johdanto

Circuit Beveler on tarkka Sähköllä toimiva käsityökalu, joka on suunniteltu parhaisiin suorituksiin päivittäisissä Viisteytys- ja pyöristystöissä. Huolenpitonne työkalun käsittelyssä on  kuitenkin tärkeää jos halutaan suorituskyvyn säilyvän vuosia. Tämä ohjekirja on tehty antamaan teille tarpeellisen tiedon pitämään Circuit Bevelerin tehokkaana työssä.

### Ominaisuuksia

Voit pyöristää teräsreunoja aina säteeseen R3 asti.

Käyttämällä c-pintaista kärkeä, voidaan viistää työkappaletta asteikolla 0 – 3 C

Viistettävien kappaleiden minimi mittoja

Koneen käynnistäminen

Kone käynnistetään siirtämällä kytkin

ON- asentoon.

Pysäytys tapahtuu siirtämällä kytkin

takaisin OFF- asentoon.

Pidä kytkin aina OFF- asennossa kun,

virtajohto ei ole kytkettynä.

(Kuva oikealla)

### Viistesyvyyden säätö

Muista Irrottaa sähköjohto virtalähteestä ennen kuin säädät viisteytys syvyyttä.

Maksimi viistesyvyydet:

Musta teräs  3C, R3

Ruostumaton teräs  1,5C, R2

Muista että kun teet R3 pyöristystä tarvitset R3 teräpalan ja kun teet R2 pyöristystä, niin tarvitset R2 teräpalan sekä ohjauspyörän 24.

1  Avaa kuusiokoloruuvi säätörenkaassa.

2  Aseta viiste tulkki C3 pyöreän pöydän päälle, niin se vastaa säätörengasta. Aseta tulkin haluttu viiste teräpalan puolelle. pyöritä säätörengasta niin kauan että teräpala koskettaa tulkkia.

3  Kiinnitä kuusiokoloruuvi säätörenkaassa. (kuva alla)

### Toimenpiteet ennen viistämistä

Kun aloitat viistämisen nurkasta, niin hio nurkka hiomakoneella ennen viistämisen aloittamista. (kuva alla)

Käynnistä kone ja tarkista että teräpää pyörii ennen kuin asetat teräpalan materiaalia vasten. Jos teräpala asetetaan materiaalia vasten ensin ja sitten vasta käynnistetään kone, niin teräpala hajoaa.

### Työstö nopeus

Vältä äkkinäisiä liikkeitä ja liian suurta työstönopeutta. Taulukossa oikeat työstö nopeudet

| Ruostumaton teräs | 4 cm / sec |
| --- | --- |
| Musta teräs | 3 cm / sec |

### Koneen Käyttö

Aseta oikea viistesyvyys ennen virtajohdon kytkemistä virtalähteeseen.

Varmista että katkaisin on OFF- asennossa kun kytket virtajohdon virtalähteeseen.

Käynnistä kone siirtämällä kytkin ON- asentoon

Aseta pyöreä levy viistettävän materiaalin päälle ja paina konetta hitaasti sivulle, niin että teräpala alkaa viistämään materiaalia ja ohjausrulla on vasten levyn reunaa.

Koneen syöttösuunta on sama kuin teräpään pyörimissuunta.

Jos viistät ruostumattomalle teräkselle suurta viistettä, niin voi olla mielekkäämpi viistää se kahdella ajolla. Teräpalan elinikä pitenee, jos ajetaan kahdella ajolla.

### Teräpalan ja säätörullan vaihto

Teräpalan vaihto

Avaa lukitus pyöröpöydän

vapauttamiseksi. (kuva oikealla yllä)

Aseta 5mm kuusiokoloavain teräpään

ja kahden ”tinnin” väliin välttääksesi

teräpään pyörimisen.

(kuva oikealla alla)

Avaa T-15D avaimella teräruuvi ja poista vanha teräpala

Aseta uusi teräpala paikoilleen ja

kiristä se teräruuvilla käyttäen

T-15D avainta.

(kuva vasemmalla yllä)

Käännä pyöröpöytä takaisin ja kiinnitä

sen lukitus.

(kuva vasemmalla alla)

Säätörullan vaihto

Jos vaihdetaan 22mm ohjausrulla vaihtoehtoiseen rullalaakeriin, niin voidaan työstettäessä käyttää toista kohtaa teräpalan särmässä (kuva alla). Tämä soveltuu vain mustalla teräksellä, ruostumattomalla teräksellä teräpalan ikä voi lyhentyä merkittävästi. Kun halutaan käyttää R2 teräpalaa, niin tarvitaan 24mm ohjausrullaa.

Aseta jälleen 5mm kuusiokoloavain ”tinnien” ja teräpään väliin välttääksesi teräpään pyörimisen.

Avaa kuusiokanta ruuvi avaimella 8 x 10 ja poista 22 mm ohjausrulla. Aseta rullalaakeri tai 24 mm ohjausrulla paikalleen ja väännä kuusiokanta ruuvi kiinni.

(Kuva alla)

### Huolto ja tarkastukset

Poista virta kaapeli virtalähteestä huollon ja tarkastuksien ajaksi.

Tarkasta aika ajoin, että ruuvit ja osat ovat kiinni.

Tarkasta myös hiiliharjat aika ajoin. Kun hiiliharjat ovat kuluneet, niin että jäljellä on kuusi millimetriä tai vähemmän on aika vaihtaa hiiliharjat uusiin.

Kun hiiliharjat on vaihdettu on konetta käytettävä vähintään kymmenen minuuttia ilman kuormitusta.

### Varaosien tilaaminen

Saadaksenne lisää käyttö- ja käsittelyohjeita tai vaihtaaksenne osia ja komponentteja ottakaa yhteys myyjään, jolta ostitte työkalun.

Tilatessanne varaosia , antakaa jokaisen osan numero, nimi ja lukumäärä.

#### Kokoonpanokuva

Varaosaluettelo

| No. | Part No. | Part Name | Q´ty |  | No. | Part No. | Part Name | Q´ty |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TA 91354 | Sub Handle Ass’y | 1 Set |  | 41 | TA9A446 | Rotor Sub Ass’y | 1 Set |
| 2 | TP16126 | Grip Guard | 1 |  | 42 | TP16251 | Ball Bearing 627ZZ | 1 |
| 3 | TQ03648 | Bearing Case | 1 |  | 43 | TP16254 | Pan Head Screw 4 x 60 | 2 |
| 4 | TP15163 | Screw 4 x 35 | 4 |  | 44 | TA9A444 | Stator Ass’y | 1 Set |
| 5 | TP00144 | Washer M4 | 3 |  | 45 | TP16213 | Brush Cap | 2 |
| 6 | TP02797 | Screw 4 x 6 | 3 |  | 46 | TA9A633 | Carbon Brush Ass’y | 1 Set |
| 7 | TP01924 | Hex Nut M6 | 1 |  | 47 | TP16266 | Insulation Seat Metal | 2 |
| 8 | TB02856 | Guide Sleeve 22mm | 1 Set |  | 48 | TB04293 | Motor Case Ass’y | 1 Set |
| 9 | TQ01629 | Indexable Insert Set Screw 4 x 7 | 1 |  | 49 | (TQ05455) | Label Warning | 1 |
| 10 | TQ01628 | Indexable Insert With Hole 12.7 | 1 |  | 50 | (TP16216) | Plate Nitto | 1 |
| 11 | TQ03649 | Holder | 1 |  | 51 | TP16256 | Insulation Stand | 1 |
| 12 | TP06385 | Ball Bearing | 2 |  | 52 | LP12832 | Pan Head Tapping Screw 4 x 14 | 4 |
| 13 | TQ03650 | Spacer 20.1 x 25 x 5 | 1 |  | 53 | TQ03965 | Capacitor SKT | 1 |
| 14 | TQ03651 | Spacer 31.1 x 36.9 x 5 | 1 |  | 54 | TA99917 | Switch Ass’y | 1 Set |
| 15 | CP03040 | External Retaining Ring C-20 | 1 |  | 55 | TA99916 | Svitch Lever ass’y | 1 Set |
| 16 | TQ03655 | Adjuster Ring | 1 |  | 56 | TP16261 | Cord Clamb | 1 |
| 17 | TP08389 | Spring Pin 4 x 24 | 4 |  | 57 | TP16262 | Cord Stopper | 1 |
| 18 | TP07118 | Hex. Socket Head Cap Screw 6 x 16 | 1 |  | 58 | TP04235 | Pan Head Screw 4 x 8 | 2 |
| 19 | TQ03658 | Lever | 1 |  | 59 | TP16255 | Motor Cover | 1 |
| 20 | TQ03659 | Lock Wire | 1 |  | 60 | TP16292 | Pan Head Screw 3.5 x 8 | 4 |
| 21 | TQ03660 | Stopper | 1 |  | 61 | TB02514 | Electric Cord Ass’y | 1 Set |
| 22 | TQ03656 | Swing Ring | 1 |  | 62 | TP04075 | Spring washer M4 | 4 |
| 23 | TQ03657 | Circle Plate | 1 |  |  |  |  |  |
| 24 | TP02750 | CounterSunk Head Screw 4 x 12 | 3 |  |  | Accessories |  |  |
| 25 | TQ00827 | Spindle | 1 |  | No. | Part No. | Part Name | Q’ty |
| 26 | TQ01370 | Parallel Key Both Ends Round 4 x 4 x 18 | 1 |  |  | TP04004 | Hex. Socket Screw Key 5 | 1 |
| 27 | TP03755 | Woodruff Key 2.5 x 10 | 2 |  |  | TQ03654 | Ball Bearing 687ZZ | 1 |
| 28 | TP16195 | Dust Seal | 1 |  |  | TP17014 | Spanner 8 x 10 | 1 |
| 29 | TP16119 | Bearing Case | 1 |  |  | TQ01683 | Spanner T-15D | 1 |
| 30 | TP03675 | Ball Bearing 6200ZZ | 1 |  |  | TQ01629 | Indexable Insert Set Screw | 1 |
| 31 | TP01173 | Internal Retaining Ring C-30 | 1 |  |  |  | Indexable Insert With Hole 12.7 Ass’y | 1 Set |
| 32 | TB01097 | Pinion Gear Ass’y | 1 Set |  |  | TQ03961 | Gauge C3 | 1 |
| 33 | TP04595 | External Retaining Ring C-10 | 1 |  |  |  |  |  |
| 34 | TB00609 | Gear Case Sub Ass’y | 1 Set |  |  |  |  |  |
| 35 | TP16208 | Pan Head Tapping Screw 4 x 16 | 6 |  |  |  |  |  |
| 36 | TP04234 | Spring Washer M4 | 10 |  |  |  |  |  |
| 37 | TQ00422 | Bowed Retaining Ring E BETH-6 | 1 |  |  |  |  |  |
| 38 | TP11779 | Ball Bearing 629DD | 1 |  |  |  |  |  |
| 39 | TP16252 | Bearing Supporter | 1 |  |  |  |  |  |
| 40 | TP11245 | Pan Head Screw 4 x 10 | 2 |  |  |  |  |  |