VIISTEYTYS JA KATKAISUKONEITA PUTKELLE

ASENNETTAVIA VIISTEYTYSKONEITA PUTKELLE

TEOLLISUUDEN VAATIVIMPIIN KOHTEISIIN

TENDEK

Linnusperäntie 121

67600  KOKKOLA

06-8302056

www.tendek.fi

Viistekoneeseen on asennettu putken sisälle sijoitettava putken halkaisijan mukaan asennettavilla lisäpaloilla laajennusosa joka kiristetään kohdalleen enne viisteen teon alkua. Viiste suoritetaan siten että teräpää johon on sijoitettu halutun asteiset teräpalat siirretään putkenpäätä kohti säätökampea käyttäen. Viiste voidaan suorittaa kaikille putkiaineille.

# Kylmä viistäminen lisää turvallisuutta räjähdysalttiissa kohteissa

# Viistäminen helppoa yksinkertaisen kiinnityksen ansiosta

# Nopea, tarkka ja helppokäyttöinen myös maastossa

# Kevyt ja kompakti

# Yksinkertainen asentaa ja käyttää

# Sähkö ja paineilmakäyttöisiä vaihtoehtona

# Öljy ja kaasuteollisuus

# Liuotin ja hydrauliikka teollisuus

# Lääketeollisuus

# Ydinvoimateollisuus

# Metalli ja terästeollisuus

# Laivateollisuus ja kunnossapito

# Energia ym. kallioporaus

Malliston taulukot

| Malli | Kapasiteetti (ID-YD) | Ainevahvuus (mm) |
| --- | --- | --- |
|  | Tuuma | mm |  |
| 30 | 1/2"-3/4" | 18-30 | ≤15mm |
| 80 | 1"-3" | 28-89 | ≤15mm |
| 159 | 21/2"-5" | 65-159 | ≤20mm |
| 252-1 | 3"-10" | 80-273 | ≤20mm |
| 252-2 | 3"-10" | 80-273 | ≤75mm |
| 352-1 | 6"-14" | 150-356 | ≤20mm |
| 352-2 | 6"-14" | 150-356 | ≤75mm |
| 630-1 | 12"-24" | 300-630 | ≤20mm |
| 630-2 | 12"-24" | 300-630 | ≤75mm |

Paineilma ISP Sarja

Ilman kulutus: 0.6-0.8 Mpa 1000-2000L/min

Edut

Turvallinen

Luotettava teho

Yksinkertainen, helpottaen huoltoa

Ylikuorma suojattu

Sähköinen, ISE Sarja

Moottori: 220V-240V 1PH 50/60HZ

Edut

Helppokäyttöinen

Nopea

Vahva

Ennen tilausta tarkistakaa seuraavat tiedot:

- Valitkaa oikea mallia tarpeeseenne.

- Huolehtikaa että syöttökaapelit ovat ehjiä tai paineilmasaatavuus riittävä

- Tarkistakaa että oikeankulmaisia teräpaloja on käytössä

- Onko viistettävä materiaali musta, ruostumaton ym.

- Onko leikkuunestettä tai tahnaa syytä käyttää

- Muita olosuhteisiin huomioitavaa

- Työturvallisuus olosuhteet

Kaksiosainen runko mahdollistaa tarkan ja vahvan kohdistuksen putken ympäri. Tämä mahdollistaa helpon ja tarkan viisteen teon myös vaikeissa olosuhteissa.

# Kylmä leikkaus lisää turvallisuutta

# Kaksiosainen runko helpottaa asennusta

# Terä syötetään automaattisesti

# Nopea, tarkka vaikeissakin olosuhteissa

# Kevyt ja kompakti

# Helppo asennus ja käyttö

# Sähköinen, paineilma tai hydraulinen

# Toimii erinomaisesti  3/4” aina 48” asti

# Öljy & Kaasuteollisuus

# Ydinvoimalateollisuus

# Lääketeollisuus

# Hydrauliikkateollisuus

# Laivanrakennusteollisuus

Osien mitat ja mallien käyttöalue

| Malli | Kapacitet (ID-OD) | d (mm) | h (mm) | L (mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Inch | mm |  |  |  |
| 89 | 3/4”-3” | 25-89 | 94 | 126.5 | 159.5 |
| 159 | 2”-5” | 50-159 | 165 | 195 | 171.6 |
| 230 | 3”-8” | 80-230 | 236 | 232 | 171.6 |
| 275 | 5”-10” | 125-275 | 281 | 24.5 | 171.6 |
| 325 | 6”-12” | 168-325 | 331 | 281.5 | 171.6 |
| 377 | 8”-14” | 219-377 | 386 | 309 | 171.6 |
| 426 | 10”-16” | 273-426 | 432 | 324.25 | 172.6 |
| 457 | 12”-18” | 300-457 | 464 | 349.5 | 172.6 |
| 508 | 14”-20” | 355-508 | 515 | 374.5 | 181.6 |
| 610 | 18”-24” | 457-610 | 618 | 426 | 182.6 |
| 762 | 24”-30” | 600-762 | 770 | 502.5 | 185.1 |
| 830 | 26”-32” | 660-813 | 840 | 534.5 | 187.5 |
| 914 | 30”-36” | 762-914 | 924 | 581.5 | 194 |
| 1066 | 36”-42” | 914-1066 | 1077 | 662.5 | 194 |
| 1230 | 40”-48” | 1016-1219 | 1248 | 754 | 207 |

Paineilma OCP Sarja

Moottori: 0.6-0.8 Mpa@1500-2000kierr./min

Edut

Räjähdysturvallinen

Vakaa suorituskyky

Yksinkertainen rakenne helpottaen

huoltoa

Ylikuormasuoja

Sähköine OCE sarja

Moottori: 220V-240V 1PH 50/60HZ

Edut

Helppokäyttöinen

Hiukan paineilmaa vahvempi

Hydraulinen OCH Sarja

Moottori: 380-415V 3PH 50/60HZ

12.5Mpa@2-60L/Min

Edut

Erittäin voimakas

Tukeva

Matala äänitaso

Säädettävä nopeus

Erinomainen jos vahvaseinä putki

Tyyppillinen viiste

Pidin ja kevenin

Lyhentää asetusaikaa ja lisää

turvallisuutta.

Syöttöpidinvarsi sisäpuoliseen viisteeseen

Tämä on putken sisäpuoliseen käyttöön esim. kevennysviisteeseen

Tavallinen viistekulma: 12, 15 tai 22 astetta

Syöttövarsi sisäpuolinen poraus & viiste

# Text boxes

## Ulkoa kiinnitettävät putkiviistekoneet

## Koostumus

# Yksityiskohtia

# Käyttösovellutuksia

# Voimalähde

# Teräpalat

Putken sisältä kiinnitettävät putkiviistekoneet

Yksityiskohtia

# Hitsausviiste

Lisävarusteet

# Käyttökohteet

Tekniset tiedot

Käyttöjärjestelmä

Teräpalat

Hitsausviiste

Order Guide